Bind-it-all Подробная инструкция по применению

Работая с машинкой Bind-it-all, важно понимать, что существуют два основных метода вырубки: метод вырубки с фиксацией бумаги (при помощи специального ограничительного выступа) или метод вырубки по центральной линии. Соблюдение правильного использования этих методов необходимо для поддержания баланса при вырубке дырочек. Другими словами, это нужно для того, чтобы у вас получились равные отступы как с левой, так и справой стороны в процессе брошюровки.

- Метод вырубки с фиксацией бумаги: этот метод в частности был разработан для создания журналов с использованием обложек,  размеркоторых измеряется шагом в 1,3 см (½ дюйма). Например, 12,7 см, 14 см, 15,3 см, 16,6 см и т. д. Работая по этому методу с обложками, потом вы можете использовать (только потом) режим D для внутренних страниц, что обеспечит вам прекрасную вырубку для страниц. Внутренние страницы должны быть несколько меньше обложки («правило большого пальца» - внутренние страницы должны быть на 0,5 см меньше обложки). Таким образом, готовый проект будет выглядеть очень профессионально, где обложка будет слегка выступать над страницами (далее метод вырубки с фиксацией бумаги будет рассмотрен подробнее).

- Метод вырубки по центральной линии: этот метод специально разработан, чтобы обходиться в любой ситуации без ограничений. Иными словами, это метод вырубки от руки. Работая с этим методом, вы не будете пользоваться режимами C и D  . Необходимо помнить, что в этом случае страницы будут идти только с шагом в 1,3 см. В итоге, страницы и обложки будут прорубаться независимо от их размеров (далее метод по центральной линии также будет рассмотрен более подробно).

Bind-it-all имеет 4 основных режима (А, В, С, D) для метода с фиксацией бумаги (см. фото 1). Они соответствуют следующим операциям: А – Открыть, В – Продолжить, С  - Обложка, D – Внутрениие страницы.

Фото 1

А «Открыть» (см. фото 2) - означает полное открытие канала для вырубки (см. фото 3) без каких-либо ограничений для вырубки. Он используется, чтобы дать полную свободу в процессе вырубки.

Фото 2       Фото 3

Замететьте, что с этим режимом вы можете разместить / вставить бумагу в машинку с любой стороны (см. фото 4А и 4В). Это позволит вам вставлять бумагу в машинку на ту длину, которая нужна вам (см. фото 4С и 4D), чтобы прорубить всего несколько дырочек или все 6 отверстий (см. фото 4Е).

Фото 4А	     Фото 4В

Фото 4С	     Фото 4D	     Фото 4Е

Если разбирать более подробно, режим А был придуман для того, чтобы помочь вам безошибочно балансировать между прорубленными дырочками на вашем изделии (см. фото 5). Другими словами, этот режим необходим для того, чтобы добиться равных отступов (зон без дырорчек) и на левой, и на правой сторонах бумаги или чипборда. Это очень полезно при использовании бумаги размером, не соответствующим шагу в 2,5 см (полный дюйм) или 1,3 см (½ дюйма).

Фото 5

Режим А «Окрыть» также используется и при работе методом вырубки по центральной линии, когда определяется середина листа бумаги, на котором необходимо провести вырубку (см. фото 6). Центральная линия выравнивается по специальной отметке (маленькие стрелочки) на машинке Bind-it-all (см. фото 7).

Фото 6    Фото 7

После того как вы определите, где проходит центр листа, можно приступать к вырубке (см. фото 8). Этот шаг позволяет сделать вырубку четко по центру.

Фото 8

Сделав дырочки строго по центру, вы теперь можете добавить дополнительные отверстия по левой стороне (см. фото 9А, 9В, 9С) и / или по правой стороне листа (см. фото 10А, 10В, 10С). Помните, чтобы продолжить вырубку, включите режим В как показано на фото 9В и 10В.

Фото 9А	    Фото 9В	     Фото 9С

Фото 10А	    Фото 10В			      Фото 10С

Режим В «Продолжить» (см. фото 11): после того, как вы уже сделали первую вырубку, вы можете продолжить вырубать и добавить еще дырочек к первоначальным отверстиям (как с левой, так и правой стороны), выполняя следующие шаги:

Фото 11

- Вставьте бумагу в канал для вырубки, когда включен режим А (см. фото 12).

Фото 12

- Когда вы будете вставлять бумагу, проследите за тем, чтобы вторая с конца дырочка от предыдущей вырубки «зацепилась» за ограничительный выступ (см. фото 13, 13В, 13С).

Фото 13А	      Фото 13В	     Фото 13С

- Добившись верхнего выравнивания (см. фото 14), включите режим В (см. фото 15, 16). Это зафиксирует бумагу в правильной позиции для дальнейшей точной вырубки без каких-либо сбоев. Вы заметите, что второй набор дырочек идеально продолжает первый (см. фото 17). В таком случае (см. фото 18) вы так же обратите внимание на то, что вам нужна еще одна дополнительная дырочка на левой стороне, чтобы сохранить равные отступы с обеих сторон, так как на правой стороне у вас будет на одну дырочку больше (см. фото 18).

Фото 14	      Фото 15	     Фото 16

Фото 17	                 Фото 18

Следовательно, вам нужно продолжить вырубку, чтобы добавить недостающее отверстие. Расположите лист бумаги в соответствии с разметкой на верхней части машинки Bind-it-all (см. фото 19). Вставьте бумагу в канал для вырубки и одновременно зафиксируйте ее на ограничительном выступе, чтобы она не двигалась, включив режим В (см. фото 21), и продолжайте вырубку (см. фото 22,23) с целью получения дополнительной дырочки (одной или больше, но меньше 6 дырочек).  Вы заметите, что 5 из 6 дырочек (см. фото 19), которые вы прорубили в первый раз, машинка прорубит еще раз. При условии, что бумага полностью вставлена в канал для вырубки и зафиксирована на ограничительном выступе (см. фото 20, 21), повторный процесс вырубки не собьет дырочки и не повредит  страницы или обложку, пока вы будете добалять новое отверстие(-я). Обратите внимание, что у вас получились идеальные отступы с правой и левой стороны обложки (см. фото 23, 24).

Фото 19	     Фото 20	     Фото 21

Фото 22

Фото 23	               Фото 24

Режим С «Обложка» (см. фото 26): используется только в том случае, если выбранная вами бумага в ширину составляет 12,7 см или более, при условии, что размер бумаги увеличивается пошагово в 1,3 см (½ дюйма) за раз. Например, 12,7 см, 14 см, 15,3 см, 16,6 см и т. д. Этот режим даст вам профессиональный результат для ваших журналов или прочих проектов. Помните, что обложки всегда должны слегка выступать над страницами (см. фото 27): обложки несколько больше внутренних страниц по размеру, а маленькая разница между ними называется выступом. Такая точность достигается следующими шагами:

Фото 26 (справа), 27 (слева)

- Включите режим С (см. фото 28).

Фото 28

- Возьмите выбранную обложку, вставьте ее в канал для вырубки и просуньте ее вправо, пока она не упрется в ограничительный выступ (см. фото 29). Прорубите первые 6 дырочек (см. фото 30). Вы можете добавить больше дырочек на левой стороне обложки (см. фото 31, 32), используя режим В (см. фото 31, 32). Будьте осторожны, в зависимости от размера (ширины) обложки для вашего проекта вам может понадобиться или не понадобиться использование вырубки всех 6 дырочек. В такой ситуации обратитесь к таблице «Таблица вырубки дырочек».

Фото 29	   Фото 30	   Фото 31 	    Фото 32

Режим D «Внутренние страницы» (см. фото 33): используется вместе с режимом С. Страницы должны быть на 0,5 см меньше обложки.  Как уже отмечалось ранее, в профессионально сделанных журналах страницы всегда чуть меньше обложек. Обложка имеет небольшой выступ (см. фото 34) над внутренними страницами, что дарит исключительный внешний вид вашему проекту. Такая точность достигается следующими шагами:

Фото 33	     Фото 34

- Включите режим D (см. фото 35).

Фото 35

- Возьмите нужные вам страницы (они должны быть на 0,5 см меньше обложки), вставьте их в канал для вырубки и просуньте их вправо, пока они не упрутся в ограничительный выступ (в режиме D, см. фото 36, 36В). Прорубите первые 6 дырочек (см. фото 37). Вы можете добавить больше дырочек на левой стороне обложки (см. фото 38,39), используя режим В. Вы заметите, что следуя указанным шагам, страницы, слегка отличающиеся по размеру от обложки, отлично выравняются по дырочкам на самой обложке (см. фото 40).

Фото 36	     Фото 36В	     Фото 37

Фото 38

Фото 39	     Фото 40

После того, как вы закончите вырубать дырочки на страницах, можно приступать к брошюровке.

Теперь вам необходимо настроить  закрывающийся канал в соответствии с диаметром выбранной вами пружинки. Есть два метода, чтобы настроить закрывающийся канал на необходимый диаметр пружинки.

Метод № 1: просто подкрутите маленький маховичок, пододвигающий стену, которая смыкает пружинки. Размеры пружинок указаны на основании машинки Bind-it-all (см. фото 41).

Фото 41

Метод № 2: Используйте пластиковые шаблоны (см. фото 42).

Фото 42

Возмножно, этот метод облегчит вам настройку. Просто подберите шаблон, подходящий по размеру к пружинке, которую вы собираетесь использовать. Расположите шаблон вертикально в закрывающеся канале (см. фото 43).

Фото 43

Подкрутите маховичок (открывая или закрывая канал) так, чтобы шаблон был хорошо зафиксирован (см. фото 44).

Фото 44

Достаньте шаблон из канала. Теперь машинка готова к брошюровке с пружинкой подходящего размера (см. фото 45).

Фото 45

Обратите внимание: если готовый результат с сомкнутыми пружинками не такой, как вы того ожидали, не беспокойтесь. Вы можете либо подкрутить маховичок, чтобы затянуть пружину сильнее, либо слегка его ослабить, вследствии чего пружина сомкнется не так сильно. Настройка этого механизма со знаком «+» или «-» - основное предпочтение всех покупателей (см. фото 46).

Фото 46

Сомкнутые пружинки всегда должны находиться внутри и в конце вашей книги или журнала (см. фото 47).

Фото 47

Достичь этого очень просто. Сложите обложку и внутренние страницы в том порядке, в каком должна быть представлена книга в готовом виде, а затем, переверните нижнюю обложку на сторону верхней, так, чтобы две обложки оказались лицом к лицу. Очень важно именно «переворачивать» обложку, чтобы потом не оказалось, что внутренняя сторона обложки появилась на лицевой стороне (см. фото 48А – 48Е).

Фото 48А	Фото 48В

Фото 48С	Фото 48D

Фото 48Е

Теперь, когда обе обложки находятся сверху, расположите книгу вертикально и проденьте пружинку через дырочки, как это показано на иллюстрации (очень важно, в каком направлении вы вставляете пружинки в отверстия). Следуя данным инструкциям, вы получите качественный результат, и пружинка будет смыкаться с внутренней стороны задней обложки (см. фото 49).

Фото 49

Пожалуйста, обратите внимание: готовый проект (см. фото 50), собранный в правильном порядке: слева направо – задняя обложка, передняя обложка и страницы, продетые через двойную пружинку.

Фото 50

Чтобы завершить проект, осталось сомкнуть пружинку, чтобы скрепить книгу.  В вертикальном положении (см. фото 51А) расположите книгу в закрывающийся канал (канал F для брошюровки) машинки Bind-it-all (см. фото 51А – 51D).

Фото 51А	     Фото 51В

Фото 51С	               Фото 51D

Когда вы разместили книгу в канале для смыкания пружинок, держите ее прямо и перед тем, как опустить рычаг вниз, чтобы сомкнуть пружинки, немного надавите на книгу в направлении к основанию (см. фото 52А). Рекомендуется держать страницы по центру пружинок (см. фото 52В). Вы заметите, что посередине у пружинок проходит небольшая ложбинка (см. фото 52С) – это идеальное место для страниц и обложек во время брошюровки (см. фото 52D).

Фото 52А	Фото 52В

Фото 52С	   Фото 52D

Не давайте страницам соскальзывать влево или вправо. Это может испортить конечный результат, и пружинки сомкнутся не в форме буквы «О», как это должно быть. Убедитесь также, что пружинки лежат горизонтально на основании Bind-it-all. Только в этом случае начинайте брошюровку, опуская рычаг вниз (см. фото 53А – 53D).

Фото 53А	     Фото 53В

Фото 53С	    Фото 53D

Рычаг рекомендуется опускать довольно быстрым движением. Это поможет вам сомкнуть пружинки в идеальную форму круга (см. фото 54). Осторожно: не засовывайте пальцы в закрывающийся канал в процессе брошюровки!

Фото 54

Если размер вашего проекта больше 10,2 см (ширина машинки Bind-it-all) повторите это действие еще раз, смыкая сегмент за сегментом, пока не сомкнете пружинку по всей длине (см. фото 55А – 55С).

Фото 55А	     Фото 55В	     Фото 55С

Все спирали на пружинке двойные (см. фото 56А), поэтому следите за тем, чтобы при смыкании пружинки в канал попадали обе части одной спиралкьки (см. фото 56В). Другими словами, НЕ располагайте пружинку так, чтобы в канал для смыкания попадал только один завиток спирали (см. фото 56С, 56D).

ПРАВИЛЬНО

Фото 56А (слева), 56В (справа)

НЕПРАВИЛЬНО

Фото 56С (слева), 56D (справа)

Очень важно периодически чистить отсек для израсходованных материалов (обрезков, см. фото 57). Если этого не делать, то настанет момент, когда машинка Bind-it-all перестанет качественно прорубать дырочки на бумаге.

Фото 57

Рекомендации по уходу: машинка Bind-it-all не требует дополнительного ухода. Не нуждается в смазке или заточке.

Всегда будьте осторожны и держите пальцы на безопасном расстоянии от двигающегося механизма. Это не игрушка, поэтому храните машинку в недоступном месте для детей, младше 8 лет. Производители не несут никакой ответственности за ущерб, нанесенный в результате использования машинки Bind-it-all.

Bind-it-all

Таблица вырубки дырочек

В этой таблице предложено определенное количество дырочек для нестандартных обложек  и внутренних страниц разного размера.

| Размер обложки, дюймы | Рекомендуемое число дырочек | Метод вырубки | Рекомендуемый размер внутренних страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,9 | 2 | По центральной линии | 2,9 |
| 6,4 | 4 | По центральной линии | 6,4 |
| 7,6 | 6 | По центральной линии | 7,6 |
| 8,9 | 6 | По центральной линии | 8,4 |
| 10,2 | 6 | По центральной линии | 9,8 |
| 11,4 | 6 | По центральной линии | 11 |
| 12,7 | 8 | С фиксацией бумаги | 12,4 |
| 14 | 9 | С фиксацией бумаги | 13,5 |
| 15,2 | 10 | С фиксацией бумаги | 14,9 |
| 16,5 | 11 | С фиксацией бумаги | 16 |
| 17,8 | 12 | С фиксацией бумаги | 17,4 |
| 19,1 | 13 | С фиксацией бумаги | 18,6 |
| 20,3 | 14 | С фиксацией бумаги | 20 |
| 21,6 | 15 | С фиксацией бумаги | 21,1 |
| 22,9 | 16 | С фиксацией бумаги | 22,5 |
| 24,1 | 17 | С фиксацией бумаги | 23,7 |
| 25,4 | 18 | С фиксацией бумаги | 25,1 |
| 26,7 | 19 | С фиксацией бумаги | 26,2 |
| 28 | 20 | С фиксацией бумаги | 27,6 |
| 29,2 | 21 | С фиксацией бумаги | 27,9 |
| 30,5 | 22 | С фиксацией бумаги | 30,1 |